İÇİNDEKİLER	1

1.	AMAÇ	1

2.	TANIMLAR VE KISALTMALAR	2

3.	ORGANİZASYON	2

3.1.	SORUMLULUKLAR	2

4.	UYGULAMA	3

4.1.	TAŞERON BİLGİLERİ	3

4.2.	LAK ÇEVRİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3

4.2.1.	KATILIM KRİTERLERİ	3

4.2.2.	TEST MATERYALİNİN HAZIRLANMASI	4

4.2.3.	HOMOJENLİĞİ VE KARARLILIĞI	4

4.2.4.	TEST NUMUNELERİNİN İMHASI	7

4.3.	LAKM GÖNDERİLMESİ	7

4.4.	SONUÇLARIN GÖNDERİLMESİ	8

4.5.	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	9

4.5.1.	ATANMIŞ DEĞER	9

4.5.2.	LAK STANDART SAPMASI	9

4.5.3.	ATANMIŞ DEĞERİN STANDART BELİRSİZLİĞİ	12

4.5.4.	PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ	13

4.6.	YETERLİLİK TESTİ SONUÇ RAPORU	14

5. REFERANSLAR	16

AMAÇ

Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar” standardında laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla önceden belirlenmiş ölçütlere göre katılımcının performansının değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yeterlilik testleri, katılımcı laboratuvarların yetkinliğinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yeterlilik testleri, bir dış kalite kontrol aracı olarak laboratuvarların deney sonuçlarının kalite güvencesini sağlarken; analizlerin tarafsız olarak değerlendirilmesini ve çalışmaların teknik gelişimini teşvik eder, geri bildirimlerin elde edilmesine imkan tanır.

“Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik‘in” kontroller başlıklı 19’uncu maddesi 1’inci fıkrası hükmü gereği laboratuvarların yeterlilik testlerine katılımı zorunlu kılınmıştır[1].

Bu talimat ile gıda laboratuvarlarında belirlenen analizler için laboratuvarların performanslarının belirlenmesi ve laboratuvarların kendi performanslarını geliştirmelerine yönelik katkı sağlaması amaçlanmıştır.

# TANIMLAR VE KISALTMALAR

| LAK: | : | Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi |
| --- | --- | --- |
| LAKM | : | Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Materyali |
| LAKSS | : | Karşılaştırma Testi Standart Sapma Değeri |
| Katılımcı | : | GYKMAE Müdürlüğünden Karşılaştırma hizmeti satın alan laboratuvarlar |
| İtiraz | : | Alınan Karşılaştırma testi hizmetinden kaynaklanan memnuniyetsizliğin yazılı ya da sözlü bildirilmesi. |
| Eş zamanlı program | : | Karşılaştırma deney numunelerinin deney ve ölçümlerin eş zamanlı ve belirli bir zaman aralığı içinde yapılması için dağıtılma. |

# TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK

GYKMAE üst yönetimi, düzenlediği yeterlilik deney programlarını yürütürken hiçbir surette tarafsızlığını engelleyecek herhangi bir taraf ile çıkar çatışmasına neden olacak bir eylem içerisinde bulunmayacaktır.

LAK programına katılan katılımcılara ait tüm bilgiler gizlilik ilkesi doğrultusunda gizli bilgi olarak değerlendirilir ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Katılımcılar, programların aktif olduğu dönemlerde kendi aralarında ve/veya 3. şahıslarla bilgi paylaşımında bulunamazlar.

# ORGANİZASYON

### SORUMLULUKLAR

LAK bilgilendirme kavuzunda aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir.

| LAK Program Koordinatörü | : |  |
| --- | --- | --- |
| Numune Hazırlama | : |  |
| Ambalajma ve sevk | : |  |
| Rapor sonuçlarını yorumlama | : |  |
| Adres | : | Adalet Mh. 1. Hürriyet Caddesi, No: 128 16160 Osmangazi/BURSA |
| Telefon | : | 0 224 246 47 20 (pbx) |
| Faks | : | 0 224 246 19 41 |
| E-Posta | : | bursagida@tarimorman.gov.tr |
| KEP | : | tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr |

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GYKMAE), bünyesinde düzenlenen tüm Laboratuvar Arası Karşılaştırma (LAK) testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar” standardı esas alınarak düzenlenmekte ve değerlendirmeler de aynı standardın ışığında uluslararası standartlar ve makalelere göre yapılmaktadır [3].

# UYGULAMA

## TAŞERON BİLGİLERİ

GYKMAE Laboratuvarı düzenlediği LAK programlarının da kalite kontrol, planlama, performans değerlendirmesi ve rapor düzenleme esnasında taşeron veya tedarikçi kullanmamaktadır.

## LAK ÇEVRİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

### KATILIM KRİTERLERİ

GYKMAE Laboratuvarı düzenlediği LAK programlarına, adı geçen parametrelerde performanslarını değerlendirerek kendilerini, yetki aldıkları yasal kuruluşlara ya da müşterilerine kanıtlamak isteyen planlanan sayıda laboratuvarlar katılabilir.

GYKMAE tarafından düzenlenecek LAK programları için GYKMAE internet sitesi üzerinden duyuru, resmi yazı veya elektronik posta yolu vb. ile laboratuvarlara program hakkında bilgilendirme yapılır.

### TEST MATERYALİNİN HAZIRLANMASI

LAK çevriminin özelliğine bağlı olarak üç farklı tipte Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Materyali (LAKM) Standart Çözeltisi, LAKM Standart İlave Edilen (Spike), LAKM Doğal Kontamine olarak hazırlanabilir. Hazırlanan LAKM gönderileceği kaplara aktarılır ve etiketlenir. GYKMAE tarafından düzenlenen LAK testlerinde, numunelerin izlenebilirliğin kolaylıkla sağlanabileceği ve geriye dönük rapor ve numune bilgilerine kolay ulaşım sağlarken olası bir karışıklığı önleyebilecek bir kodlama sistemi kullanılır.

| Numune Kodu (Kaplar üzerinde yer alan) | : | GYKMAE-21/01-001 |
| --- | --- | --- |
| Numune Kodu (Raporlarda yer alan) | : | GYKMAE-21/01 |
| GYKMAE | : | LAK Düzenleyen Kurum |
| 201/01 | : | Düzenleme yılı /sıra numarası |
| 001 | : | Hazırlanan kap sıra numarası. (Raporlarda belirtilmez.) |

### HOMOJENLİĞİ VE KARARLILIĞI

Homojenlik ve kararlılık testleri “ISO 13528–Laboratuarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan istatistiksel yöntemler (Statistical Methods For Use In Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison)” standardına göre yapılmaktadır [4]. Homojenlik testi sonucu yeterli homojenliği sağladığı istatistiksel olarak gösterilen LAKM katılımcılara gönderilir. LAKM’nin çevrim süresi boyunca yeterince kararlı kaldığını göstermek üzere, kargo koşullarını da yansıtacak şekilde kararlılık testleri gerçekleştirilir. Kararlı olmayan analit için katılımcı performansı değerlendirilmez, o analite ait katılımcı sonuçları ve özet istatistik bilgi amaçlı olarak verilir.

#### HOMOJENİTE

Son şişe haline getirilmiş Karşılaştırma testi numunelerinden en az 10 adet olmak üzere rastgele seçim yapılır ve her bir şişe eş özellikte olmasını sağlayacak tekniklerle iki ayrı porsiyona ayrılır. Aynı prosedürler kullanılarak hazırlanmış benzer şekildeki örnekler üzerinde gerçekleştirilmiş geçmiş homojenite kontrollerinden alınan uygun data mevcutsa, homojenite kontrolünde kullanılan örneklerin sayısı daha az tutulabilir. İkiye ayrılmış bu porsiyonlardan rastgele sırayla seçimler yapılarak her birisi üzerinde tekrarlanabilirlik şartları altında ölçüm yapılır. Bu ölçüm sonuçları ve aşağıda verilmiş formüller kullanılarak genel ortalama (), örnek içi standart sapma () ve örnekler arası standart sapma () hesaplanır. Bunun için “BGA-FR-146 HOMOJENİTE, STABİLİTE VE DEĞERLENDİRME FORMU” kullanılır.

Örnekler arası standart sapma  ile Karşılaştırma testi standart sapması  karşılaştırılır ve aşağıdaki eşitsizlik sağlandığı takdirde örneklerin yeterli ölçüde homojenlik gösterdiği kabul edilir:

Formüller:

Her bir ölçüm sonucu  ile temsil edilir.

Bu ifadede;

t =homojenite için seçilen örnek sayısı (t=1, 2 …. ,g)

k = verilerin ait olduğu test porsiyonunun numarası (k=1, 2)

| Paraleller Arası Örnek ortalamaları | : |  |
| --- | --- | --- |
| Test porsiyonları arası açıklık (range) | : |  |
| Genel ortalama | : | g = Seçilen şişe sayısı |
| Örnek ortalamalarının standart sapması | : |  |
| Örnek içi standart sapma | : | (t=1,2,……g) |
| Örnekler arası standart sapma | : | m= analiz tekrar sayısı |
| Karşılaştırma testi standart sapması | : |  |

NOT: Açıklıkları (w) kullanmak yerine test porsiyonları arası standart sapma da kullanılabilir:

Örnekler arası standart sapma  ile Karşılaştırma testi standart sapması  karşılaştırılır ve aşağıdaki eşitsizlik sağlandığı takdirde örneklerin yeterli ölçüde homojenlik gösterdiği kabul edilir:

Bu eşitsizlik ifadesindeki 0,3 çarpanının kullanılması, bu kriter sağlandığı takdirde örnekler arası standart sapmanın (), LAKSSye () olan katkısının %10’u geçmemesini sağlar. Bu kriter sağlanmadığı takdirde, aşağıdaki olasılıklar değerlendirilir:

a) Örnek hazırlama prosedürünü incelemek ve herhangi bir geliştirme yapılması mümkün mü diye bakmak.

b) Karşılaştırma testi standart sapması ̂ (LAKSS), örnekler arası standart sapma () kullanılarak yeniden aşağıdaki gibi hesaplanır:

Bu formüldeki  örneklerin heterojenitesinin hesaba katılmadığı orijinal LAKSS değerini temsil eder.

#### KARARLILIK

Homojenite ve kararlılık testleri arasında, LAK esnasında katılımcılar tarafından deneyimlenecek zaman gecikmesine benzer miktarda bir zaman gecikmesine izin verilir. Kararlılık (stabilite) çalışmasında homojenite çalışmasında kullanılan aynı parametre ve ölçüm metodu kullanılır. Hazırlanan LAK numunelerinden en az 3 adet olmak üzere rastgele şişe seçilir. Her bir şişe eş özellikte olmasını sağlayacak tekniklerle iki ayrı porsiyona ayrılır. Bu porsiyonlardan örnekten rastgele sırayla seçimler yapılarak her birisi üzerinde tekrarlanabilirlik şartları altında ölçüm () yapılır. Kararlılık testinden elde edilen sonuçların genel ortalaması hesaplanır (). Homojenite testinden elde edilen ölçümlerin genel ortalaması () ile stabilite testinden elde edilen ölçümlerin genel ortalaması () karşılaştırılır. Aşağıdaki eşitsizlik sağlanırsa örneklerin yeterli ölçüde kararlı olduğuna karar verilir:

Bu kriter sağlanmazsa örnek hazırlama ve muhafaza etme prosedürleri gözden geçirilerek iyileştirme yapılıp yapılamayacağına bakılır.

### TEST NUMUNELERİNİN İMHASI

Her bir Karşılaştırma testi turu tamamlandığında imha edilir. Turun tamamlanma süresi, katılımcıların sonuçlarının yayınlanmasından ve itiraz sürelerinin dolmasını takip eden 30 takvim günüdür.

## LAKM GÖNDERİLMESİ

Katılımcılara LAKM ile birlikte ilgili çevrime ilişkin detaylı bilgileri, uygulama esaslarını ve sonuç bildirimine ilişkin bilgileri içeren “BGA-FR-171 LAK TESTİ KATILIMCI BİLGİLENDİRME FORMU” ve “BGA-FR-172 LAK TESTİ SONUÇ BİLDİRİM FORMU” gönderilir. Bu formda katılımcının, LAK çevrimi ile ilgili tüm sonuç ve değerlendirmelerini takip edeceği katılımcı kodu bulunmaktadır. Katılımcı kodları her bir çevrim için ayrı ve rastgele belirlenmektedir. Formda ayrıca o çevrimden sorumlu Çevrim Koordinatörünün adı ve e-posta bilgisi bulunur. Katılımcılar sonuçlarını bu e-posta adresi ile GYKMAE e-posta adresinin her ikisine birden gönderirler.

Kargo gönderimini takiben katılımcıların beyan ettiği e-posta adreslerine kargonun gönderim tarihi ve muhtemel varış tarihi, hangi kargo firması ile gönderildiği gibi bilgileri içeren bilgilendirme mesajı e-posta veya resmi yazı ile gönderilir.

LAKM’nin katılımcıya uygun olmayan şekilde ulaşması durumunda, katılımcının GYKMAE resmi internet sayfası üzerinde yayınlanan ‘BGA-FR-173 LAK TESTİ SORUN BİLDİRİM FORMU’ aracılığı ile LAKM gönderim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde GYKMAE’ye bildirim yapması gerekmektedir. LAKM gönderim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde sorun bildirilmemiş ise, test materyalinin uygun şekilde katılımcıya ulaştığı kabul edilir ve bu tarihten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz.

Katılımcının test materyalinin uygun şekilde teslim almasından sonra meydana gelecek her türlü dökülme, kırılma, yanlış muhafaza sorunları katılımcının sorumluluğundadır.

‘BGA-FR-171 LAK TESTİ KATILIMCI BİLGİLENDİRME FORMU’nun “Test Materyaline Uygulanacak İşlemler” bölümünde özel koşul/koşullar belirtilmediği sürece, Yeterlilik Test Materyali rutin analize gelen numune gibi işleme alınmalıdır.

## SONUÇLARIN GÖNDERİLMESİ

Yeterlilik Test Materyalinin analizinden elde edilen sonuçlar, GYKMAE resmi internet sitesinde yayınlanan “BGA-FR-172 LAK TESTİ SONUÇ BİLDİRİM FORMU” aracılığı ile analiz sonucu son bildirim tarihinden önce bildirilmelidir. Bildirim resmi yazı veya e posta yoluyla yapılabilir.

Katılımcılar LAKM’nin analizini kendileri yapmalıdır ve bilgilerini paylaşmamalıdır.

Katılımcının ‘Tespit edilemedi’ veya ‘<LOQ’ şeklinde sonuç bildirmesi gerekiyorsa mutlaka LOQ (tespit limit) değerini sayısal olarak bildirmelidir.

Katılımcı LOQ değerini ‘< sayısal değer’ olarak bildirdiyse, bildirmiş olduğu değer atanmış değerin standart belirsizliği ile olan farkından (xpt – u(xpt)) küçükse uygunsuzluk olarak rapora yansıtılır, büyükse uygunsuzluk olarak rapora yansıtılmaz. Her iki durumda da performans değerlendirmesi yapılmaz.

Sayısal olmayan sonuçlar atanmış değer hesabına katılmaz.

Sayısal olmayan sonuç sayısının oranı fazlaysa ve diğer sonuçlardan atanmış değer hesaplanamıyorsa (p < 12) atanmış değer olarak LAK sağlayıcının homojenlik verilerinin ortalaması atanmış değer olarak kullanılır.

## SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kalitatif analizlerde sonuçlar var/yok ya da tespit edildi/tespit edilemedi şeklinde raporlanır. Kalitatif analizlerde hassasiyet (SE); pozitif olarak elde edilmesi beklenen sonuçlardan pozitif olanların, toplam pozitif olarak elde edilmesi beklenen sonuçlara oranıdır.

Aşağıdaki tablo iki tekrarın karşılaştırıldığı ya da gerçek değer ve elde edilen sonuçların karşılaştırılarak yapıldığı değerlendirmeler için kullanılabilir.

N11: Her iki çalışmada da pozitif olan numune sayısı

N12: Çalışma 1 ile negatif, çalışma 2 ile pozitif bulunan numune sayısı

N21: Çalışma 1 ile pozitif, çalışma 2 ile negatif bulunan numune sayısı

N22: Her iki çalışmada da negatif bulunan numune sayısı

Hassasiyet aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

SE = N11/N1_

SE = (2N11 + N12 + N21) /2N

LAK testi sonuçlarının değerlendirilmesinde hassasiyet sonucunun %90 veya daha yüksek olarak bulunması istenir.

### SPLİT SEMPLE

Bölünmüş numuneler, iki katılımcının ayrıntılı bir karşılaştırmasının yapılması gerektiğinde veya yeterlilik testinin mevcut olmadığı ve bazı dış doğrulamaların gerekli olduğu durumlarda kullanılır. İlgilenilen özelliğin geniş bir aralığını temsil eden çeşitli malzemelerin numuneleri elde edilir, her numune iki parçaya bölünür ve her laboratuvar, her numunenin bir parçası üzerinde bir miktar (en az iki) tekrarlı tayin elde eder.

Bazen, ikiden fazla katılımcı dahil olabilir, bu durumda biri referans olarak ele alınmalı ve diğerleri burada açıklanan teknikler kullanılarak onunla karşılaştırılmalıdır.

Bölünmüş örnek tasarımından elde edilen veriler, iki katılımcı için tekrarlanan ölçümler arasındaki varyasyonu ve her bir yeterlilik testi öğesi için ortalama sonuçları arasındaki farkları gösteren grafikler üretmek için kullanılabilir. Tüm konsantrasyon aralığını kullanan iki değişkenli grafikler, katılımcılar arasındaki önemli farklılıkları tanımlamayı zorlaştıran bir ölçeğe sahip olabilir; bu nedenle, iki katılımcıdan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıkların veya yüzde farklılıklarının grafikleri daha faydalı olabilir. Daha fazla analiz, bu grafiklerden yapılan kesintilere bağlı olacaktır.

### ATANMIŞ DEĞER

Çevrim sonuçlarının doğruluğunun kontrolü için atanmış değer kullanılır. Bunun için katılımcı sonuçlarından sağlam istatistiksel yöntemler kullanılarak bir uzlaşı değeri hesaplanır [4, 5, 6]. Bu uzlaşı değeri atanmış değer olarak kullanılır. Sağlam istatistiksel yöntemler normal dağılıma uygunluğu gösterilen veri setinin merkez kısmını tanımlar. Bu yöntemde aykırı değer olarak tanımlanan verilerin uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Tüm verilerden (kaba hatalar hariç) sağlam ortalama ve sağlam standart sapma hesaplanır.

LAK çevriminde katılımcı sonuçlarından sağlam istatistiksel yöntemler kullanılarak ortalama ve standart sapmanın elde edildiği durumlarda geçerli veri sayısının 12’den fazla olması gerekmektedir.

Başvuru sayısının yetersiz olduğu durumlarda (p≤12) atanmış değer olarak GYKMAE tarafından gerçekleştirilen homojenlik testi ortalaması kullanılır.

Atanmış değer Ortanca veya ortalamadan hesaplanabilir.

### LAK STANDART SAPMASI

Performans değerlendirmesinde karşılaştırma yapılması için atanmış değerden sapmayı ölçmek gerekir. Bunun için yeterlilik testi standart sapması kullanılır ve çevrimin özelliğine göre “ISO 13528 – Laboratuarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan istatistiksel yöntemler’de belirtilen aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak elde edilir:

- Yasal otorite ve/veya uzman görüşleri doğrultusunda katılımcılar için uygun olduğu düşünülen performans düzeyine eşdeğer bir değere ayarlanabilir (Örneğin pestisit analizi yeterlilik testlerinde DG SANTE dokümanı ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) talimatına uygun olarak RSD değeri %25 olduğundan  buna göre belirlenir) [7, 8].

- Yeterlilik testi standart sapması, ölçüm metodunun tekrar üretilebilirliği için genel bir modelden türetilebilir. Kimyasal uygulamalar için ortak bir genel model Horwitz tarafından tanımlanmış ve Thompson tarafından modifiye edilmiştir[9].

için

arasında değişen kimyasalın kütle fraksiyonudur.

Örneğin; bir yeterlilik testi çevriminde ’yi belirlemek için konsantrasyon 12 ppb olduğunda önce konsantrasyon birimsiz hale dönüştürülür (c=0,000000012). Yukarıdaki kritere  göre

elde edilir. Bu değer 10-9 ile bölünerek birimli hale dönüştürülür. Sonuçta μg/kg olarak elde edilir.

Program standart sapma değeri olarak Katılımcı sonuçlarının Standart sapma değeri kullanılmıştır.

| Katılımcı Sayısı | Atanmış değer | Standart sapma |
| --- | --- | --- |
| p=2 | Ortalama |  |
| p=3 | Ortanca | - MADe - Ortalama mutlak sapma (özellikle yuvarlama ile birbirinin aynı iki değer mevcut ise) |
| p≥4 | Ortanca | - Logaritmik ağırlık fonksiyonunun esas alındığı “M-estimator” yöntemi - Ortanca değerden mutlak farkların standart sapmasının hesaplanması: X1= bulunan değer P= Katılımcı Sayısı Med (x)= Katılımcı sonuçlarının medyan değeri |

### ATANMIŞ DEĞERİN STANDART BELİRSİZLİĞİ

Atanmış değerin standart belirsizliği aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

s*= katılımcı sonuçlarının sağlam standart sapması

p= uygun veri sayısı

Eğer atanmış değerin standart ölçüm belirsizliği  LAK standart sapmasından büyükse, katılımcıdan kaynaklanmayan ancak atanmış değerin hatalı belirlenmesi nedeniyle bazı katılımcıların hareket ve uyarı sinyalleri içine gireceği bir risk oluşturur. Bu nedenle atanmış değerin standart ölçüm belirsizliği belirlenerek katılımcılara bildirilir. Eğer aşağıdaki koşul sağlanıyorsa;

atanmış değerin belirsizliği ihmal edilebilir ve LAK çevrim sonuçlarının yorumlanmasında atanmış değer belirsizliğinin kullanılmasına gerek yoktur.

olduğunda,

performans skorunun paydası genişletilerek belirsizlik hesaba katılır. Bu istatistiğe zı skoru adı verilir ve performans değerlendirmesinde bu skor kullanılır.

### PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Nicel sonuçlar için yaygın olarak kullanılan istatistiklerden z skoru aşağıdaki formülle hesaplanır.

= katılımcı sonucu

= LAK standart sapması

= atanmış değer

Eğer  ise yeterlilik testi standart sapmasına kıyasla atanmış değerin belirsizliği ihmal edilemez. Hesaplanmasında atanmış değerin belirsizliğini de içeren zı (z prime) skoru, z skorun yerine rapor edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

=katılımcı sonucu

= LAK standart sapması

= atanmış değer

= atanmış değerin belirsizliği

Pestisit analizlerinde katılımcı laboratuvar test materyalinde var olan analiti tespit edememiş ve ölçüm limiti (LOQ) -2,0 z skoruna karşılık gelen değerden düşük ise; o laboratuvara ait sonuç laboratuvar tarafından bildirilen ölçüm limiti (LOQ) olarak değerlendirilir ve buna göre z skoru hesaplanır. Katılımcı laboratuvar test materyalinde var olan analiti tespit edememiş ve ölçüm limiti (LOQ) -2,0 z skoruna karşılık gelen değerden yüksek ise; o laboratuvara ait sonuç < LOQ olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için katılımcı laboratuvar sonuç bildirirken ölçüm limiti (LOQ) bildirmelidir; aksi halde sonucun < LOQ olup olmadığına dair değerlendirme yapılamayacağından, o laboratuvara ait sonuç sıfır olarak değerlendirilir ve buna göre z skoru hesaplanır.

Raporlanan z skorları virgülden sonra tek basamak olacak şekilde ifade edilir. Bu amaçla z skor formülünden elde edilen sonuç virgülden sonra tek basamak olacak şekilde yuvarlanır ve bu sonuca göre değerlendirme yapılır.

Skorların değerlendirilmesine yönelik uygulama aşağıda belirtilmektedir. Ayrıca z' (z prime) skoru, z skoru ile aynı şekilde yorumlanır.

Uygun

Uygun değil

## YETERLİLİK TESTİ SONUÇ RAPORU

Katılımcıların ‘BGA-FR-175 LAK TESTİ SONUÇ RAPORU’na süresiz itiraz hakkı bulunmaktadır. Katılımcı tarafından yapılan itirazlar, GYKMAE tarafından değerlendirilir ve katılımcıya itirazına ilişkin resmi yazı ile bilgi verilir.

Herhangi bir sebeple raporda revizyon olması durumunda tüm katılımcılara raporun revize edildiği resmi yazı ve e-posta ile bildirilir.

Katılımcı kendi performansını yasal otoriteye, akreditasyon kuruluşlarına ve kendi müşterilerine sunmak üzere raporda yayınlanan kendine ait bilgileri kullanabilir. Bunun dışında, raporda yer alan bilgiler, veriler ve grafikler hiçbir şekilde yayın, reklam vb. amaçlarla kullanılamaz. Bu bilgilerin kullanım hakkı Tarım ve Orman Bakanlığı, GYKMAE aittir.

Katılımcılara gönderilen sonuç raporda sadece katılımcının kendisine ait olan ve gizliliği tarafımızdan muhafaza edilen bir kod, GYKMAE iletişim bilgileri, testin düzenlendiği tarih aralığı, testin numarası, konusu, katılımcı adı, adresi, iletişim bilgileri, katılımcının sonuç sayısının belirtildiği genel bir tablo ve LAK için vermiş olduğu sonuçlara ait z-skor değerleri de verilir. Ayrıca proje hakkında detaylı bilgi, Karşılaştırma testi amaçları, numuneye ait bilgiler, gizlilik, itirazlar, kalite kontrol, performans değerlendirmeleri ve kullanılan istatistiki yöntemler, parametre bazında her katılımcının sonucunun ve z-skorunun yer aldığı tablolar ve grafiksel anlatımlar yer almaktadır.

Katılımcılara sunulan raporlarda aşağıdaki başlıklara yer verilmektedir:

LAK Raporu:

Katılımcı Bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.)

Karşılaştırma Testi Programı düzenleyicisi bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.)

İçindekiler

Proje Bilgisi

Karşılaştırma Testi Amaçları

Numune Bilgileri

Gizlilik

İtirazlar

İletişim Bilgileri

Performans sonucu hesaplanmayan durumlar

Kalite Kontrol

Performans Değerlendirmelerine ilişkin istatistiksel veriler ve grafikler

# 5. REFERANSLAR

1-Resmi Gazete, 29 Aralık 2011, Sayı: 28157 (3.Mükerrer)

2-Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar arası Karşılaştırma Programları Prosedürü (P704), TÜRKAK.

3-TS EN ISO/IEC 17043 “Uygunluk Değerlendirmesi – Yeterlilik Deneyi için Genel Şartlar”

4-ISO 13528 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

5-Analytical Methods Committee (1989). Robust statistics – how not to reject outliers: Part 1 Basic concepts. Analyst, Vol.114, 1693-1697